## Slide 1: Mesures de la contrainte thermique, enjeux et valeurs limites
26.04.2024
David Vernez

## Slide 2
Plan
C’est quoi le stress thermique ?
Comment mesurer le stress thermique ?
  Contrainte thermique
  Astreinte thermique
Valeurs limites et recommandations
Enjeux et orientations

## Slide 3
C’est quoi le stress thermique ?
Le stress thermique est une situation de déséquilibre du bilan énergétique
Le corps produit de la chaleur, il faut l’éliminer
Maintenir une température centrale <38°C
  Transpiration
  Expiration
  Echange par radiation
  Echange entre l’air et la peau

## Slide 4
C’est quoi le stress thermique ?
Confort thermique ≠ Stress thermique
Inconfortable, mais régulé par l’organisme
Déséquilibre important, il faut prendre des mesures actives de régulation

## Slide 5: Mesurer le stress thermique
Mesurer la contrainte
  Prévention, prévision
  Réponse individuelle
Mesurer l’astreinte
  Réponse, individuelle, efficacité
  Mise en œuvre, sphère privée
Contrainte
Astreinte
Déshydratation, Température centrale
Environnement, vêtements
Source CDC 2024
Notes: Limte d’astreinte: T centrale, perte hydrique
L'astreinte est la conséquence de la contrainte. C'est donc la réponse de l'organisme aux contraintes

## Slide 6: Mesurer le stress thermique
Température WBGT
Théorie
Prédiction
Température ambiante, météorologie
Mesure
Réalité
ISO EN7933
Calcul énergétique
État de santé, variabilité
Sudation, bilan énergétique
Conditions locale, ombrage…

## Slide 7: Mesurer le stress thermique
Effet de la radiation
Mesure de référence WBGT
  3 mesures de température
  Estimation de la convection et de la radiation
Préparation base de coffrage de dalle

## Slide 8: Utiliser les données environnementales
Prévision construction-Vaud
  Cartographie météo
  Par régions
Système alerte canicule
  Température ambiante
  Sur plusieurs jours
Heat stress index
  Cartographie météo
  Estimation du
Canicule ≠ stress thermique

## Slide 9
Prendre en compte l’activité physique
Grande variation de production d’énergie en fonction de l’activité métabolique
Activité physique | Exemples | Energie produite [W]
Repos | Repos, position assise | 115
Faible | Percer, fraiser | 180
Modérée | Travail soutenu des mains et des bras | 300
Elevée | Pelletage Travail au marteau | 415
Très élevé | monter des escaliers, excavation à un rythme intensif | 520
Presque 5x plus !

## Slide 10
Limites de contraintes thermiques
Recommandations
Référentiel température WBGT
Répartition du travail | Acclimaté |  |  |  | Limite d'activité (non acclimaté) |  |  | 
 | Léger | Modéré | Lourd | Très lourd | Léger | Modéré | Lourd | Très lourd
75 à 100 % | 31,0 | 28,0 | – | – | 28,0 | 25,0 | – | –
50 à 75 % | 31,0 | 29,0 | 27,5 | – | 28,5 | 26,0 | 24,0 | –
25 à 50 % | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 29,5 | 27,0 | 25,5 | 24,5
0 à 25 % | 32,5 | 31,5 | 30,5 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0
Source CHSCT 2024

## Slide 11
Orientations et enjeux
Mesure du stress thermique
Considérer les conditions locales
Intégrer la température de l’air, la température de globe et l’activité physique
Mesure de l’astreinte
Systèmes portables
Pulsation cardiaque, température, sudation
Lien avec la canicule
Enjeu de santé publique
Source AIHA 2024
Source CDC-NIOSH 2024

## Slide 12: Conclusions
Evaluation du stress et de la contrainte thermique basée sur des modèles simples
Trouver un compromis entre précision et praticité
  La mesure nécessite des spécialistes
  Prédictions possibles mais, tenir compte de:
    conditions locales
    l’activité physique
  Agir préventivement sur les conditions de travail

## Slide 13: Merci de votre attention

## Slide 14: Mesurer le stress thermique
Métabolisme
Air expiré
Peau
Mesure d’une température WBGT
Théorie
Terrain
Environnement
Température ambiante, météorologie
Iso EN7933
Calcul énergétique